## Slide 1: תקשורת ומיחשוב תרגול 13
IP Addressing,
טבלת ניתוב,
IP Fragmentation,
NAT

## Slide 2: שכבת הרשת– Network Layer
תפקיד של שכבת הרשת
  להעביר חבילות מידע (packets) מהמחשב (host ) השולח למחשב המקבל.
העברה: מעביר חבילות מהנתב הקלט לנתב הפלט המתאים.
ניתוב: קובע את הנתיב הנלקח ע"י החבילה מהמקור ליעד.
  ע"י אלגוריתם ניתוב (routing algorithms)

## Slide 3: IP Addressing
בד"כ לתחנת קצה יש קשר (link) אחד לתוך הרשת. כאשר פרוטוקול IP בתחנת הקצה רוצה לשלוח את ה-datagram, הוא מעביר אותה ללינק שלה. הגבול בין תחנת הקצה ללינק נקרא interface.
ל-router יש לינק אחד או יותר שמחוברים אליו. כשאר ה-router מעביר הלאה datagram, הוא מעביר דרך לינק אחד בלבד. הגבול בין ה-router לכל אחד מהלינקים שמחוברים אליו גם נקרא interface. מכאן ל-router יש כמה ממשקים, אחד עם כל לינק.
מכיוון שכל ממשק יכול לשלוח או לקבל IP datagram,נדרש שלכל ממשק תהיה כתובת IP.

## Slide 4: IP – Internet Protocol
IP Address – 32 ביט.
תצוגה דצימלית של 4 בתים, לדוגמא: 127.0.0.1
כתובות IP נועדו לאפשר חלוקת ID למחשבים ברשת בצורה המאפשרת ניתוב יעיל בין תתי רשתות.
כתובת IP מחולקת לשני חלקים חלק של תת רשת (Subnet) וכתובת של נקודת קצה (Host). לצורך זיהוי חלק של התת רשת קיימת מסיכה, (Subnet Mask) שמציינת ביטים שייכים לתת רשת.
  לדוגמא:
  IP 192.168.0.1 Subnet Mask 255.255.255.0 Subnet: 192.168.0.0
  חישוב של Subnet נעשה ע"י פעולה AND.

## Slide 5: IP – Internet Protocol

## Slide 6: IP – Internet Protocol
Default Gateway – הכתובת אליה פונה מחשב כאשר היעד נמצא מחוץ לתת רשת שלו.
((CIDR Classless Inter-Domain Routing - שיטה להקצאת כתובות IP .
בסימון CIDR כתובת IP מיוצג ע"י A.B.C.D/n כאשר /n
מציין את מספר הביטים המשמש לזיהוי רשת.
לדוגמא:
18/ 192.9.205.22 אומר ש-18 הביטים הראשונים
משמשים כדי לייצג את הרשת, והיתר 14 ביטים משמשים
כדי לזהות את המחשבים.
כמה מחשבים נוכל לשייך לתת רשת זו?

## Slide 7: Prefix Lookup
עת שליחת חבילה איך נדע למי להעביר את ההודעה הלאה?
  לפי טבלת ניתוב
איך נראת טבלת ניתוב?
מה עושים אם אף אחד מה-prefix לא מתאים?
  לכל תחנה מוגדר Default Gateway
איך מחליטים למי שולחים אם קיים יותר מ-prefix אחד מתאים?
  ארוך ביותר Longest Prefix Match
Next Hop | Prefix
A | 64.0.0.0/6
B | 564.0.0.0/

## Slide 8: שאלה 1
נתונה טבלת ניתוב של נתב ורשימת כתובות IP המגיעות לנתב זה. עבור כל כתובת ציינו לאיזה ממשק תנותב לפי (longest prefix match ):
interface | Network | 
B | 193.70.14.64/27 | 11000001.01000110.00001110.01000000
H | 212.190.32.0/20 | 11010100.10111110.00100000.00000000
G | 212.160.0.0/11 | 11010100.10100000.00000000.00000000
D | 212.0.0.0/9 | 11010100.00000000.00000000.00000000
E | 192.0.0.0/8 | 11000000.00000000.00000000.00000000
A | 236.0.0.0/6 | 11101100.00000000.00000000.00000000
F | 208.0.0.0/4 | 11010000.00000000.00000000.00000000
C | 192.0.0.0/2 | 11000000.00000000.00000000.00000000
I | 0.0.0.0/0 | 00000000.00000000.00000000.00000000
א. 212.190.47.150
תשובה: H

## Slide 9: שאלה 1
נתונה טבלת ניתוב של נתב ורשימת כתובות IP המגיעות לנתב זה. עבור כל כתובת ציינו לאיזה פורט תנותב לפי (longest prefix match ):
ב. 192.32.14.14
תשובה: E
interface | Network | 
B | 193.70.14.64/27 | 11000001.01000110.00001110.01000000
H | 212.190.32.0/20 | 11010100.10111110.00100000.00000000
G | 212.160.0.0/11 | 11010100.10100000.00000000.00000000
D | 212.0.0.0/9 | 11010100.00000000.00000000.00000000
E | 192.0.0.0/8 | 11000000.00000000.00000000.00000000
A | 236.0.0.0/6 | 11101100.00000000.00000000.00000000
F | 208.0.0.0/4 | 11010000.00000000.00000000.00000000
C | 192.0.0.0/2 | 11000000.00000000.00000000.00000000
I | 0.0.0.0/0 | 00000000.00000000.00000000.00000000

## Slide 10: שאלה 1
נתונה טבלת ניתוב של נתב ורשימת כתובות IP המגיעות לנתב זה. עבור כל כתובת ציינו לאיזה פורט תנותב לפי (longest prefix match ):
תשובה: F
11010100.11001100.00011111.01101111
ג. 212.204.31.111
interface | Network | 
B | 193.70.14.64/27 | 11000001.01000110.00001110.01000000
H | 212.190.32.0/20 | 11010100.10111110.00100000.00000000
G | 212.160.0.0/11 | 11010100.10100000.00000000.00000000
D | 212.0.0.0/9 | 11010100.00000000.00000000.00000000
E | 192.0.0.0/8 | 11000000.00000000.00000000.00000000
A | 236.0.0.0/6 | 11101100.00000000.00000000.00000000
F | 208.0.0.0/4 | 11010000.00000000.00000000.00000000
C | 192.0.0.0/2 | 11000000.00000000.00000000.00000000
I | 0.0.0.0/0 | 00000000.00000000.00000000.00000000

## Slide 11: שאלה 1
נתונה טבלת ניתוב של נתב ורשימת כתובות IP המגיעות לנתב זה. עבור כל כתובת ציינו לאיזה פורט תנותב לפי (longest prefix match ):
ד. 193.70.14.80
תשובה: B
interface | Network | 
B | 193.70.14.64/27 | 11000001.01000110.00001110.01000000
H | 212.190.32.0/20 | 11010100.10111110.00100000.00000000
G | 212.160.0.0/11 | 11010100.10100000.00000000.00000000
D | 212.0.0.0/9 | 11010100.00000000.00000000.00000000
E | 192.0.0.0/8 | 11000000.00000000.00000000.00000000
A | 236.0.0.0/6 | 11101100.00000000.00000000.00000000
F | 208.0.0.0/4 | 11010000.00000000.00000000.00000000
C | 192.0.0.0/2 | 11000000.00000000.00000000.00000000
I | 0.0.0.0/0 | 00000000.00000000.00000000.00000000

## Slide 12: שאלה 1
נתונה טבלת ניתוב של נתב ורשימת כתובות IP המגיעות לנתב זה. עבור כל כתובת ציינו לאיזה פורט תנותב לפי (longest prefix match ):
תשובה: F
11010110.11010100.10000010.01000110
ה. 214.212.130.70
interface | Network | 
B | 193.70.14.64/27 | 11000001.01000110.00001110.01000000
H | 212.190.32.0/20 | 11010100.10111110.00100000.00000000
G | 212.160.0.0/11 | 11010100.10100000.00000000.00000000
D | 212.0.0.0/9 | 11010100.00000000.00000000.00000000
E | 192.0.0.0/8 | 11000000.00000000.00000000.00000000
A | 236.0.0.0/6 | 11101100.00000000.00000000.00000000
F | 208.0.0.0/4 | 11010000.00000000.00000000.00000000
C | 192.0.0.0/2 | 11000000.00000000.00000000.00000000
I | 0.0.0.0/0 | 00000000.00000000.00000000.00000000

## Slide 13: שאלה 1
נתונה טבלת ניתוב של נתב ורשימת כתובות IP המגיעות לנתב זה. עבור כל כתובת ציינו לאיזה פורט תנותב לפי (longest prefix match ):
תשובה: D
11010100.01100100.01100100.01100100
ו. 212.100.100.100
interface | Network | 
B | 193.70.14.64/27 | 11000001.01000110.00001110.01000000
H | 212.190.32.0/20 | 11010100.10111110.00100000.00000000
G | 212.160.0.0/11 | 11010100.10100000.00000000.00000000
D | 212.0.0.0/9 | 11010100.00000000.00000000.00000000
E | 192.0.0.0/8 | 11000000.00000000.00000000.00000000
A | 236.0.0.0/6 | 11101100.00000000.00000000.00000000
F | 208.0.0.0/4 | 11010000.00000000.00000000.00000000
C | 192.0.0.0/2 | 11000000.00000000.00000000.00000000
I | 0.0.0.0/0 | 00000000.00000000.00000000.00000000

## Slide 14: שאלה 2
נתונה הרשת הבאה, ציין לאילו מחשבים יגיעו ההודעות הבאות:
הודעה הנשלחת מ- A ויעדה 132.10.15.90
הודעה הנשלחת מ- A ויעדה 132.10.15.93
איזו כתובת IP יכולה להתאים למחשב A?
R 2
R 1
A
C
B
D
1
3
2
1
2
3
E
4

## Slide 15
טבלאות הניתוב
int | subnet
2 | 132.10.15.80/28
3 | 132.10.15.96/28
1 | 132.10.15.0/24
טבלת הניתוב של R1
int | subnet
3 | 132.10.15.92/30
2 | 132.10.15.88/29
1 | 132.10.15.80/28
4 | D-G
טבלת הניתוב של R2
R 2
R 1
A
B
D
1
3
2
1
2
3
E
4
C
הודעה הנשלחת מ- A ויעדה 132.10.15.90
הודעה הנשלחת מ- A ויעדה 132.10.15.93

## Slide 16: פתרון – שאלה 2
הודעה הנשלחת מ- A ויעדה 132.10.15.90 תגיע למחשב D
הודעה הנשלחת מ- A ויעדה 132.10.15.93 תגיע למחשב E
מחשב A יכול לקבל כתובת השייכת ל- subnet 132.10.15.0/24
אך לא ל subnet- :
132.10.15.80/28
132.10.15.96/28
לדוגמא:
132.10.15.112/24

## Slide 17: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
שיטה לחלוקה של כתובות IP.
שרת DHCP (אם יש ברשת) מחלק למחשבי רשת כתובות ה-IP ,כתובות של שרתי DNS ועוד... לתקופה מסוימת Lease Time (כתובות דינמיות) או לזמן בלתי מוגבל (כתובות סטטיות).

## Slide 18: IP Fragmentation and Re-assembly
כל רשת מגדירה כמות ה- data המקסימאלית שחבילה יכולה לשאת: MTU (Maximum Transmission Unit).
מכיוון שכל IP-datagram עטופה בחבילה בשכבת link layer עבור מעבר מ-router אחד לשני, ה- MTUשל פרוטוקול link layerמגדיר חסם על האורך המקסימאלי של שדה ה- data(IP-datagram).
הבעיה נוצרת כשאר בין שני ראורטרים יש פרוטוקול link layer שונה עם MTU שונה.
לדוגמה, אם חבילה מגיעה ל- router וצריכה להישלח ברשת שה- MTU שלה קטן מדי:
  Fragmentation- צריך לפצל את החבילה לחבילת קטנות יותר (להגדיר 3 שדות ב-header של datagram: Idשל ה- datagram המקורי, flag אשר שווה 0 לה-fragment האחרון, ו-1 לשאר ה-fragments, offset – מיקום ה-fragment ב- datagramהמקורי .
  re-assembly – איחוד, תהליך הפוך, מבוצע בד"כ רק במחשב ביעד.

## Slide 19: Fragmentation

## Slide 20: NAT-Network Address Translation
פותר את בעיית מצוקת הכתובות.
נותנים כתובות IP פרטיות למחשבים ברשת.
חיבור מחשבים רבים לרשת האינטרנט באמצעות כתובת IP אחת בלבד.
כאשר מתקבלת מנת מידע מהרשת הפנימית, המיועדת לרשת האינטרנט:
  כתובת המקור של מנת המידע מתורגמת כאילו שהמנה נשלחה מהנתב עצמו לאינטרנט,
  מנת המידע מנותבת מהרשת הפנימית אל חיבור האינטרנט בצירוף מס' פורט של המנה.
כאשר מתקבלת מנת מידע מהאינטרנט אשר מיועדת לאחד ממחשבי הרשת הפנימית:
  כתובת היעד מתורגמת כאילו מנת המידע נשלחה אל המחשב המתאים עם הכתובת הפנימית,
  מנת המידע מנותבת מחיבור האינטרנט אל החיבור של הרשת הפנימית בצירוף מס' הפורט שאיתו יצאה המנה מהרשת הפנימית.

## Slide 21: NAT-Network Address Translation

## Slide 22: ARP - Address Resolution Protocol
כדי לשלוח הודעה בתוך LAN צריך את הכתובת הפיסית של תחנת היעד.
כאשר ידועה רק כתובת ה-IP נשלחת בקשת ARP ליעד (הודעה המופצת ב-broadcast לכל ה-LAN)
על בקשת ה-ARP עונה רק היעד.
בקשות ARP מתבצעות רק בתוך LAN ולעולם לא ינותבו בין רשתות.
המידע מוחזק בטבלאות ARP

## Slide 23: שאלה 3
נתונה הרשת בתרשים, 1R הינו שרת NAT כאשר רגל 1 של הנתב מחוברת לרשת הפנימית של ה- NAT.
א. חלק כתובות IP למרכיבים ברשת ופרט את טבלאות הניתוב ברשת.
ב. שכבת התעבורה במחשב A שולחת חבילה בגודל 2000 byte למחשב C אשר משמש כשרת web. ניתן להניח כי הודעות ה-IP אינן מתפצלות בדרך. מחשב C עונה ל-A עם הודעה בגודל 100 byte הנשלחת משכבת התעבורה.
פרט את ההודעות העוברות ברשת תוך ציון הפרמטרים הרלונטים משכבת הרשת ושכבת התעבורה.
ג. נקבע MTU בקוים ברשת ל- 1500 byte, פרט לקו המחבר בין R2 ל-R3 אשר בו נקבע MTU = 500 byte. חזור על סעיף 2 עם הנתונים שנוספו.

## Slide 24
NAT
נתון תרשים::

## Slide 25
10.0.0.1
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
10.0.0.2
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
20.0.3.2
20.0.3.1
NAT
Interface | Network
1 | 10.0.0.0/24
2 | D.G
Interface | Network
1 | 20.0.1.0/24
2 | D.G
Interface | Network
2 | 20.0.3.0/24
1 | D.G
פתרון לשאלה א':

## Slide 26
10.0.0.1
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
10.0.0.2
20.0.2.1
20.0.2.1
20.0.3.3
20.0.3.2
20.0.3.1
Next Hop | Interface | Network Destination
- | Local | 10.0.0.1/32
Local | 1 | 10.0.0.0/24
10.0.0.3 | 1 | D.G
Next Hop | Interface | Network Destination
- | Local | 20.0.3.1/32
Local | 1 | 20.0.3.0/24
20.0.3.3 | 1 | D.G
Next Hop | Interface | Network Destination
- | Local | 10.0.0.2/32
Local | 1 | 10.0.0.0/24
10.0.0.3 | 1 | D.G
Next Hop | Interface | Network Destination
- | Local | 20.0.3.2/32
Local | 1 | 20.0.3.0/24
20.0.3.3 | 1 | D.G
פתרון לשאלה א' (המשך):

## Slide 27
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 2020 | DST PORT 80 | SRC PORT 1230 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 10.0.0.1
Next Hop | Interface | Network Destination
- | Local | 10.0.0.1/32
Local | 1 | 10.0.0.0/24
10.0.0.3 | 1 | D.G
פתרון לשאלה ב':
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1
מתווספים 20 ביתים של IP-header לכל datagram

## Slide 28
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 2020 | DST PORT 80 | SRC PORT 1230 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 10.0.0.1
Interface | Network
1 | 10.0.0.0/24
2 | D.G
External Port | Port Origin | IP
1300 | 1230 | 10.0.01
NAT TABLE
פתרון לשאלה ב' (המשך):
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 29
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 2020 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
Interface | Network
1 | 20.0.1.0/24
2 | D.G
פתרון לשאלה ב' (המשך):
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 30
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 2020 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
Interface | Network
2 | 20.0.3.0/24
1 | D.G
פתרון לשאלה ב' (המשך):
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 31
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 2020 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
פתרון לשאלה ב' (המשך):
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 32
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 120 | DST PORT 1300 | SRC PORT 80 | DST IP 20.0.1.1 | SRC IP 20.0.3.1
Next Hop | Interface | Network Destination
- | Local | 20.0.3.1/32
Local | 1 | 20.0.3.0/24
20.0.3.3 | 1 | D.G
פתרון לשאלה ב' (המשך):
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 33
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 120 | DST PORT 1300 | SRC PORT 80 | DST IP 20.0.1.1 | SRC IP 20.0.3.1
Interface | Network
2 | 20.0.3.0/24
1 | D.G
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 34
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 120 | DST PORT 1300 | SRC PORT 80 | DST IP 20.0.1.1 | SRC IP 20.0.3.1
Interface | Network
1 | 20.0.1.0/24
2 | DG
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 35
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 120 | DST PORT 1230 | SRC PORT 80 | DST IP 10.0.0.1 | SRC IP 20.0.3.1
Interface | Network
1 | 10.0.0.0/24
2 | D.G
External Port | Port Origin | IP
1300 | 1230 | 10.0.01
NAT TABLE
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 36
NAT
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 120 | DST PORT 1230 | SRC PORT 80 | DST IP 10.0.0.1 | SRC IP 20.0.3.1
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 37
FRAG 1 | OFFSET 0 | SIZE 1500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1230 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 10.0.0.1
FRAG 0 | OFFSET 185 | SIZE 540 | DST PORT 80 | SRC PORT 1230 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 10.0.0.1
NAT
פתרון לשאלה ג':
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1
התווספו 20 ביתים של IP-header לכל datagram

## Slide 38
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 2000 | DST PORT 80 | SRC PORT 1230 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 10.0.0.1
FRAG 0 | OFFSET 185 | SIZE 540 | DST PORT 80 | SRC PORT 1230 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 10.0.0.1
FRAG 1 | OFFSET 0 | SIZE 1500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1230 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 10.0.0.1
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 2000 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 0 | OFFSET 185 | SIZE 540 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.0.1
NAT
FRAG 1 | OFFSET 0 | SIZE 1500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.0.1
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 39
FRAG 1 | OFFSET 120 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 180 | SIZE 60 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 185 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 0 | OFFSET 245 | SIZE 60 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 0 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 60 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
40 | 480 | 40 | 480 | 480 | 480
1480 520
| | |
0 60 120 180 185 245
| | | | | | |
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1
Data, bytes
Offset
Fragment, bytes

## Slide 40
FRAG 1 | OFFSET 120 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 180 | SIZE 60 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 185 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 0 | OFFSET 245 | SIZE 60 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 0 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 60 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 1300 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3
10.0.0.1
10.0.0.2
20.0.3.2
20.0.3.1

## Slide 41
FRAG 1 | OFFSET 120 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 130 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 180 | SIZE 60 | DST PORT 80 | SRC PORT 130 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 185 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 130 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 0 | OFFSET 245 | SIZE 60 | DST PORT 80 | SRC PORT 130 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 0 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 130 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
FRAG 1 | OFFSET 60 | SIZE 500 | DST PORT 80 | SRC PORT 130 | DST IP 20.0.3.1 | SRC IP 20.0.1.1
20.0.1.2
20.0.1.1
10.0.0.3
20.0.2.2
20.0.2.1
20.0.3.3

## Slide 42
מחשב C:
יקבל את ההודעות וידע להרכיב בחזרה להודעה המקורית על פי שדה ה-offset
(re-assembly), כמו כן נשלחת הודעה למחשב A
CR3R2R1
:כאשר מבנה ההודעה
כיוון שגודל ההודעה קטן לאורך כל הדרך מה-MTU אזי היא לא תעבור פרגמנטציה בשום שלב.
לאחר שההודעה תגיע לנתב 1R הוא יעביר אותה ל A במבנה הבא:
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 120 | DST PORT 1300 | SRC PORT 80 | DST IP 20.0.1.1 | SRC IP 20.0.3.1
FRAG 0 | OFFSET 0 | SIZE 120 | DST PORT 1230 | SRC PORT 80 | DST IP 10.0.0.1 | SRC IP 20.0.3.1